## Slide 1
Boundary：實例遮罩的輪廓監督
無合成陰影；新增 matched-instance 邊界項，gain 0.1
1 沿用原 segmentation 輸出
zi(u) = Σk αik Pk(u)；pi = σ(zi)
mask coefficients 與 prototypes 形成每個匹配實例的預測。
2 由 mask 產生柔性輪廓
B(F) = max₃×₃(F) − min₃×₃(F)
對預測機率與 GT mask 各算邊界，不對 RGB 的暗線取邊。
3 邊界貼合與邊帶分類
LBi = ½[edge Dice + GT邊帶 BCE]
各 matched mask 加 0.1LBi，再沿用正 anchor 正規化與原 seg gain。
0912 推論示例（非 GT）
形狀訊號來自損傷 mask；照片中的陰影線不被當作邊界 GT。
Notes: 對應 YAML：ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-10csar-dr-trainonly-0918-boundary.yaml。數學與訓練流程來源：ultralytics/utils/training_aux_ops.py、ultralytics/utils/training_aux_0918.py、ultralytics/utils/loss.py。圖片為使用者提供的 0912 推論疊圖，不是 GT，也不是本次七版的測試結果。

## Slide 2
Boundary：實例遮罩的輪廓監督：影響與驗證
研究目標是辨識陰影中的損傷。此模型沒有輸出陰影類別或陰影 mask。
影像辨識作用 | 區域重疊之外，額外強調實例輪廓位置。Dice 管整體對齊，GT 邊帶 BCE 提供逐像素方向。
陰影下的 D | 若陰影使凹洞局部對比變弱，輪廓目標可能幫助 mask 形狀；但本版沒有光照不變訓練。
代價與風險 | 標註邊緣過粗或漏標會放大噪音。此項只作用於已匹配實例，無法保證產生原本完全缺失的 D proposal。
驗證對照 | 與 baseline 比暗處與亮部 D 的 mask AP、邊界品質及假陽性；另看所有損傷類別是否受影響。
boundary loss 作用於所有實例類別，不只 D；推論時不需要額外邊界 head。
Notes: 對應 YAML：ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-10csar-dr-trainonly-0918-boundary.yaml。機制來源：ultralytics/utils/training_aux_ops.py、ultralytics/utils/training_aux_0918.py、ultralytics/utils/loss.py。所有改善敘述均為待驗證假說，目前沒有完整真實貨櫃資料集的七版結果。