## Slide 1
Shadow + Boundary：暗處形狀辨識
雙視角監督 + 一致性 0.2 + 實例邊界 0.1；新交集 gain = 0
1 合成陰影保持真值
x̃ = clip[x·(1 − aσ(d / 0.15)), 0, 1]
同一凹洞在原圖與陰影圖都使用原 GT。
2 兩視角都學實例邊界
LA(x) = L₀(x) + 0.1 LB(x)
LB 包含邊界 Dice 與 GT 邊帶 BCE，實際還經原 seg 正規化。
3 以可信原圖穩定陰影預測
L = ½[LA(x)+LA(x̃)] + 0.2 LC
LC 僅在原圖預測符合 GT 且信心達門檻時啟用。
0912 推論示例（非 GT）
同時訓練暗處的分類穩定性與破損輪廓，沒有新增推論分支。
Notes: 對應 YAML：ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-10csar-dr-trainonly-0918-shadow-boundary.yaml。數學與訓練流程來源：ultralytics/utils/training_aux_ops.py、ultralytics/utils/training_aux_0918.py、ultralytics/utils/loss.py。圖片為使用者提供的 0912 推論疊圖，不是 GT，也不是本次七版的測試結果。

## Slide 2
Shadow + Boundary：暗處形狀辨識：影響與驗證
研究目標是辨識陰影中的損傷。此模型沒有輸出陰影類別或陰影 mask。
影像辨識作用 | 陰影擾動讓模型接觸低亮度；邊界項要求保留 mask 幾何；一致性減少亮暗預測落差。
陰影下的 D | 最直接對應「陰影中的凹洞漏檢且輪廓弱」。改善只是研究假說，須與單一機制比較。
代價與風險 | 2B 視角增加計算與顯存。錯誤邊界標註可放大噪音；可信 teacher 太少會削弱一致性。
驗證對照 | 與 consistency 比可隔離邊界貢獻；與 boundary 比會同時加入陰影曝光與一致性，需謹慎解讀。
原 0912 的多標籤共存加權仍在；本版只是未啟用新增的真交集 loss。
Notes: 對應 YAML：ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-10csar-dr-trainonly-0918-shadow-boundary.yaml。機制來源：ultralytics/utils/training_aux_ops.py、ultralytics/utils/training_aux_0918.py、ultralytics/utils/loss.py。所有改善敘述均為待驗證假說，目前沒有完整真實貨櫃資料集的七版結果。